## Slide 1: Projecten voor het werkveld 2
Bart Gysen

## Slide 2: Contents
Het project
Componenten
Communicatie
Software
Visualisatie
Demonstratie remote debugging

## Slide 3: Het project
Uitlezen energy meter via Modbus
Werken met Cloud
Data visualiseren

## Slide 4: Contents
Het project
Componenten
Communicatie
Software
Visualisatie
Demonstratie remote debugging

## Slide 5: Componenten
BeagleBone Black
Circutor CVM-1D
USB to RS-485 converter
Home Assistant

## Slide 6: BeagleBone Black
Single Board Computer
Embedded Linux
1GHz ARM Cortex-A8 processor
512MB DDR3 RAM
4GB on-board eMMC storage
NEON floating-point accelerator
2x PRU 32-bit microcontrollers
USB client for power & communications
USB host
Ethernet
HDMI
2x 46 pin headers
Notes: NEON floating-point accelerator: uitbreiding van de instructieset Single Instruction Multiple Data, Het is ontworpen om multimedia- en signaalverwerkingsopdrachten op basis van ARM te versnellen.
PRU microcontroller: Programmeble Realtime Unit, heeft zijn eigen instructieset wat anders is al de main processor

## Slide 7: Circutor CVM-1D
Monofasige energie meter
24 Variabele
RS-485
Modbus/RTU
Programmeerbaar alarm of impulsuitgangen

## Slide 8: USB to RS-485 converter
Communicatie tussen BBB en energy meter
Seriële verbinding
Twee delen
FT232RL
MAX485

## Slide 9: Home Assistant
Open source platform voor o.a domotica
Capture data
Database
Visualisatie

## Slide 10: Contents
Het project
Componenten
Communicatie
Software
Visualisatie
Demonstratie remote debugging

## Slide 11: Communicatie
RS-485
Modbus/RTU
MQTT

## Slide 12: RS-485
Seriële interface
Grotere kabellengte dan RS-232
Minder gevoelig voor storingen
Gebruik van busstructuur
Half-duplex

## Slide 13: Modbus/RTU
Datacommunicatie protocol
Seriële verbinding nodig (RS-485)
Veel gebruikt in industriële omgevingen
Master/Slave
Datapakket

## Slide 14: Modbus/RTU

## Slide 15: Modbus/RTU

## Slide 16: MQTT
Lichtgewicht netwerkprotocol
Gebaseerd op Publish-Subcribe concept
Werkt met topics
Broker als centrale spil voor alle berichten
Publieke broker

## Slide 17: Contents
Het project
Componenten
Communicatie
Software
Visualisatie
Demonstratie remote debugging

## Slide 18: Software
Initialisaties
Openen seriële poort
Energie meter uitlezen via Modbus protocol & Data filteren
Data versturen met de Paho MQTT C library

## Slide 19: Initialisaties

## Slide 20: Initialisaties – struct mqtt

## Slide 21: Initialisaties

## Slide 22: Initialisaties – MQTT_init()

## Slide 23: Openen seriële poort

## Slide 24
Notes: Tcgetattr = GET THE CURRENT TERMINAL CONTROL SETTINGS
Tcsetattr = CHANGE THE TERMINAL CONTROL SETTINGS FOR A DEVICE

## Slide 26: Energie meter uitlezen via Modbus protocol & Data filteren

## Slide 27: Energie meter uitlezen via Modbus protocol & Data filteren – ReadAddress()

## Slide 28: Energie meter uitlezen via Modbus protocol & Data filteren – ReadAddress()

## Slide 29: Energie meter uitlezen via Modbus protocol & Data filteren

## Slide 30: Energie meter uitlezen via Modbus protocol & Data filteren- ConvertToRegisterUnits()

## Slide 31: Energie meter uitlezen via Modbus protocol & Data filteren

## Slide 33: Data versturen met de Paho MQTT C library

## Slide 35: Contents
Het project
Componenten
Communicatie
Software
Visualisatie
Demonstratie remote debugging

## Slide 36: Visualisatie
Node-RED
InfluxDB
Grafana

## Slide 37: Node-RED

## Slide 38: InfluxDB

## Slide 39: Grafana

## Slide 40: Contents
Het project
Componenten
Communicatie
Software
Visualisatie
Demonstratie remote debugging